1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, предназначены для освещения улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения транспорта (категория А, Б и В), площадей, а также придомовых территорий и дворов.

1.2 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды теплого белого, нейтрально-белого и холодного белого света.

1.3 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент пульсаций светового потока Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | <5% П |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP664 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Класс энергоэффективности Срок службы светильников, лет, не менее | А+ 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |
| Снижение светового потока в течение срока эксплуатации по ГОСТ Р 56230 |

2.2

| Модель | Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт | Световой поток, Лм холодное/нейтральное/теплое свечение3 | Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Габаритные размеры светильника5, мм | Вес, кг | Способ установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCR18-041 | 18 | 2100/2000/1800 | Д | 517х74х168 | 3 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR36-051 | 36 | 4200/4000/3600 | Д | 517х148х168 | 4 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR54-061 | 54 | 6300/6000/5400 | Д | 517х224х168 | 5,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR72-071 | 72 | 8400/8000/7100 | Д | 517х299х168 | 7,5 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR32-081 | 32 | 4000/3800/3400 | Д | 994х74х168 | 4,2 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR64-091 | 64 | 8000/7600/6800 | Д | 994х148х168 | 7,1 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR96-101 | 96 | 12000/11400/10200 | Д | 994х224х168 | 9,7 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR130-111 | 130 | 16000/15200/13600 | Д | 994х299х168 | 12,9 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR26-121 | 26 | 2900/2750/2500 | Г | 517х74х168 | 2,6 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR52-131 | 52 | 5800/5500/4900 | Г | 517х148х168 | 4,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR80-141 | 80 | 8700/8250/7400 | Г | 517х224х168 | 6 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR110-151 | 110 | 11600/11000/9900 | Д | 517х299х168 | 7 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR 52-161 | 50 | 5700/5400/4850 | Г | 994х74х168 | 4,4 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR105-171 | 105 | 11540/10950/9800 | Г | 994х148х168 | 7,55 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR160-181 | 160 | 17000/16150/14450 | Д | 994х224х168 | 10,6 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR210-191 | 210 | 26000/24700/22100 | Д | 994х299х168 | 13,6 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR200-01 | 200 | 17800/16900/15100 | Ш | 990х310х110 | 16,8 | Консольный с возможностью регулировки угла наклона |
| OCR100-02 | 100 | 10400/9900/8800 | Ш | 990х310х110 | 16,8 | Консольный с возможностью регулировки угла наклона |
| OCR75-03 | 75 | 7800/7400/6600 | Ш | 990х310х110 | 16,8 | Консольный с возможностью регулировки угла наклона | OCR 200-01 | 200 | 23400 | 990х310х110 | 16 |
| OCR50-202 | 50 | 5000/4750/4250 | Ш | 530x250x110 | 5.5 | Консольный без возможности регулировки угла наклона | OCR 75-03 | 75 | 8770 | 990х310х110 | 15 |
| OCR100-212 | 100 | 10000/9500/8500 | Ш | 650x250x110 | 7.2 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR120-222 | 120 | 1200011400/10200 | Ш | 650x250x110 | 7.3 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR150-04 | 150 | 15000/14250/12750 | Ш | 990х310х110 | 16,8 | Консольный с возможностью регулировки угла наклона |
| OCR150-232 | 150 | 16000/15200/13600 | Ш | 820x320x130 | 12,9 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR180-242 | 180 | 1800017100/15300 | Ш | 820x320x130 | 12,9 | Консольный с возможностью регулировки угла наклона |
| OCR200-252 | 200 | 20000/19000/17000 | Ш | 820x320x130 | 12,4 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |

1 Вид рассеивателя оговаривается при заказе: стекло, матовое стекло.

2 Управление светом по протоколам DALI, 1…10V.

3  Указан расчетный световой поток, фактическое значение может отличаться на ±10%.

4 Допускается установка распределительных коробок со степенью защиты IP55.

5 Габаритные размеры приведены с учетом гермоввода без учета радиуса изгиба кабеля.

6 Монтаж светильника осуществляется на опоры с расположением консоли  15-45 градусов к уровню земли. При расположении консоли отличном от заданного расположения необходимо использовать поворотный кронштейн СR.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе  – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-3.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.4.3 Запрещается включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта.

4.4 Температура окружающего воздуха должна быть не более плюс 45°С. Запрещается устанавливать светильники в закрытые ниши.

4.5 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Внимание! Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы зависит от выполнения условий настоящего паспорта.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48-60 мм max. Высота установки светильников 8-12м.

Внимание! При монтаже светильников OCR75-03, OCR100-02, OCR150-04, OCR200-01 убедиться в правильности укладки кабеля в канал шарнирного соединения. Не допускается пережатие кабеля.

5.3.Закрепить светильник на консоль и зафиксировать установочные винты. Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам светильника: заземляющий провод к контакту заземления , фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N». Светильник готов к эксплуатации.

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Внимание! Запрещается производить чистку от загрязнений аппаратами высокого давления.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводить обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность (Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02169).

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи

светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, стр 1Б, пом 1

Редакция от 17.01.18г.

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского,

строение 1Б, помещение 1

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ

# ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии OCR

ПАСПОРТ